Załącznik nr 2

Wykaz oferowanych środków trwałych

w ramach postępowania nr 4.1 POPW2021 z dnia 12.04.2023r. na zakup środków trwałych, ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0014/21 Internacjonalizacja firmy METBUD Production Sp. z o.o. Sp. k. na rynku francuskim, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

- Prasa hydrauliczna uniwersalna – do wykonywania procesów tj. gięcie, wykrawanie otworów, przetłaczanie, cięcie z oprzyrządowaniem  –1 szt.:

Urządzenie 1  – zakres minimalnych parametrów/funkcjonalności:

| Producent nazwa i model urządzenia ……………………………………………………………..…………………………………… (proszę o uzupełnienie) | SPEŁNIA (jesli spełnia proszę wstawić “X) | NIE SPEŁNIA (jesli nie spełnia proszę wstawić “X) |
| --- | --- | --- |
| certyfikat CE |  |  |
| stół prasy min. 500x350mm z otworem centralnym min. 50mm w osi z siłownikiem, nacisk min. 50 ton – 500kN |  |  |
| wycięcie gardła min. 250mm |  |  |
| moc min. 5,0 kW |  |  |
| skok stempla min. 70mm |  |  |
| oprzyrządowanie do wykrawania otworów – 5szt |  |  |
| przyrząd do wycinania słupków z rur min. 50x2mm |  |  |
| przyrząd do cięcia płaskowników min. 200x20mm |  |  |
| przyrząd do cięcia kątowników 90st min. 80x80x5mm |  |  |
| przyrząd do cięcia kątowników 45st min. 50x50x5mm |  |  |
| przyrząd do wykrawania naroży min. 100x100x5mm |  |  |
| przyrząd do wykrawania w kątownikach od 25mm do 60mm |  |  |
| przyrząd do cięcia prętów 35mm |  |  |

- Prasa hydrauliczna pozioma do gięcia i zaginania profili oraz kształtowników, i formowania na zimno –1 szt.:

Urządzenie2 – zakres minimalnych parametrów/funkcjonalności:

| Producent nazwa i model urządzenia ……………………………………………………………..…………………………………… (proszę o uzupełnienie) | SPEŁNIA (jesli spełnia proszę wstawić “X) | NIE SPEŁNIA (jesli nie spełnia proszę wstawić “X) |
| --- | --- | --- |
| certyfikat CE |  |  |
| nacisk min. 20 ton – 200kN |  |  |
| regulacja skoku tłoka, max 250mm |  |  |
| moc. Max. 2,2kW |  |  |
| stół prasy z monolitycznego bloku stali o gr min. 50mm z otworami do mocowania przyrządów – wymiary min 480x1050mm |  |  |
| przyrząd do gięcia do szer. Min. 150mm z matrycą czterorowkową (V16/22/35/50mm) i stempel 68st do materiału o grubości 1-8mm |  |  |
| mocowanie do wszystkich stempli systemu PROMECAM lub równoważne, o dł. Min. 150mm |  |  |
| przyrząd do gięcia łuków i pierścieni – szerokość min 50mm, grubość do 6mm |  |  |
| matryce do gięcia kształtowników o dużym promieniu – pręt kwadratowy max. 40x40mm, profil zamknięty max 80x80mm, minimalny promień 300mm |  |  |

Ja, niżej podpisany upoważniony do reprezentacji Oferenta do niniejszego zestawienia załączam szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

…………………………….……………	                  …………………….………………………………………………………………………….

(Data, miejsce) 			 (Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Oferenta)